## Slide 1: 生物乙醇技术
该ppt仅供参考
2019年11月

## Slide 2: 目录 Contents
1
概念与现状
2
基本制备工艺
3
存在问题与研究热点
4
未来展望

## Slide 3: 目录 Contents
1
概念与现状
2
基本制备工艺
3
存在问题与研究热点
4
未来展望

## Slide 4: 生物乙醇 Bioethanol
什么是生物乙醇？
从生物质制得的乙醇
什么是生物质
生物上的物质，包括植物、动物、微生物
化学组分：
多/单糖、脂类、蛋白质等

## Slide 5: 生物能源

## Slide 6: 生物燃油 Biofuel
Bioethanol生物乙醇
Biodiesel生物柴油
  脂肪酸甲酯fatty acid methyl ester(FAME)
  氢化植物油Hydrotreated vegetable oil(HVO)
  氢化酯和脂肪酸Hydrotreated esters and fatty acids(HEFA)
优点
1.与化石燃油混合不需改造发动机
2.充当抗爆剂，提高辛烷值
3.减少碳排放和污染物排放
4.替代化石燃油，减少石油依赖性

## Slide 7: 生物燃油使用状况

## Slide 8
[http://www.ethanolrfa.org/resources/industry/statistics/world/]
美国和巴西占了86%
中国3%，处在刚开始发展的阶段

## Slide 9
[https://www.eia.gov/beta/international/]
Notes: https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=000001&c=000002020000000000000000000000000000000000000002&ct=0&ug=8&tl_id=79-A&vs=~~~~~~~~INTL.80-1-USA-MT.A~~INTL.80-1-CHN-MT.A~~INTL.80-1-BRA-MT.A&cy=2015&vo=0&v=C&start=1980&end=2016

## Slide 10: 能源利用

## Slide 11: 目录 Contents
1
概念与现状
2
基本制备工艺
3
存在问题与研究热点
4
未来展望

## Slide 12: 第一代生物乙醇
第一代乙醇主要由植物糖或淀粉生产。玉米、小麦和甘蔗是使用的主要原料。
基本生产工艺：
  （谷物）干磨过程
  加酶
  糖浆煮熟，冷却
  转入发酵罐，加酵母
  分离、蒸馏脱水
  混合变性剂，如汽油
  装运
  副产品最终为酒糟、
  玉米蒸馏油。

## Slide 13: 第一代生物乙醇
第一代乙醇主要由植物糖或淀粉生产。玉米、小麦和甘蔗是使用的主要原料。
基本生产工艺：
  湿磨过程
玉米
浸泡
磨矿筛分
淀粉面筋分离
淀粉浆
胚芽分离
胚芽
炼油
玉米油
纤维素
饲料产品
湿面筋
蛋白面筋粉
干燥
淀粉
发酵
乙醇
糖浆精制
玉米精制
葡萄糖
高果糖玉米糖浆

## Slide 14: 目录 Contents
1
概念与现状
2
基本制备工艺
3
存在问题与研究热点
4
未来展望

## Slide 15: 目前存在的问题
影响粮食市场、效率低、除了能源安全以外意义不大。
就美国而言，纤维素乙醇也刚刚商业化
全生命周期温室气体排放减少量GHG reduction
PFCE低(photon-to-fuel conversion efficiency)。巴西的甘蔗乙醇也只有0.16%
[https://ethanolrfa.org/advanced-and-cellulosic-ethanol/]

## Slide 16: 研究热点：第二代生物燃料
废料制取乙醇，而非粮食作物
1.农林废弃物中的纤维素转化：秸秆、草、木屑、木头
2.城市垃圾中的有机物organic fraction of municipal solid waste(OFMSW)
  有机物含量(超70%)碳氢化合物(~50%)脂肪和油(~13%)
  变废为宝，大量存在并且可再生
  免去直接燃烧的低效率和污染
优点
  原料来源充足且便宜
缺点
  需要攻克一系列技术难题

## Slide 17: 关于木质纤维素(lignocelluloses)
植物细胞壁的主要组成成分：
木质纤维素lignocelluloses
纤维素cellulose
半纤维素hemicellulose
木质素lignin
[Madadi M1,2* and Abbas A2,"Lignin Degradation by Fungal Pretreatment: A Review"]

## Slide 18: 关于木质纤维素(lignocelluloses)
纤维素
  葡萄糖通过分子内氢键形成直链聚合物，然后靠分子间氢键形成晶体
半纤维素
  无定形的聚合物，以五碳糖和六碳糖为基础结构
木质素
  复杂的非晶态的酚醛大分子，含有辛那普利sinapyl(S),松柏醇coniferyl(G),和香豆醇coumaryl(H)等芳香族结构。
  不同植物不同结构中SGH组分不同
三者共同使细胞壁有了强度
[Madadi M1,2* and Abbas A2,"Lignin Degradation by Fungal Pretreatment: A Review"]

## Slide 20: 处理过程

## Slide 21: 处理过程
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17597269.2017.1334338?scroll=top&needAccess=true
预处理
酶水解/糖化
酵母菌发酵
纯化

## Slide 22: 预处理
目的
  微观：除去木质素和半纤维素、减少结晶的纤维素
  宏观：增加材料的孔隙率、表面积
  需要达到的效果
  木质素/半纤维素水解快、糖多、抑制剂少
  外部能量输入低、成本低

## Slide 23: 预处理
方法
  物理方法：机械粉碎法
  化学方法：酸、碱、有机溶剂、臭氧、过氧化物
  物理化学方法：蒸汽爆破法、氨纤维爆破法
  生物法：利用降解木质的微生物和其他细菌

## Slide 24: 水解和发酵
纤维素和半纤维素水解生成戊糖和己糖，称为糖化
通过微生物(酵母菌)发酵，使这些糖类转化为乙醇。
方法
  分步水解发酵(SHF)
  同时糖化发酵(SSF)
  固定化酶水解发酵(CBP)

## Slide 25: 后处理
脱水
要使乙醇作为燃料使用，需要脱水到<0.5 wt%
乙醇和水混合后形成的共沸物
传统方法：
  蒸馏(到达一定纯度后再上升效率低)
  萃取(成本高)
吸附(效率、成本、规模化)
  流体和固体吸附剂混合
  吸附剂分为天然和合成
  合成：沸石、活性炭
  天然：秸秆微粒、淀粉

## Slide 26: 目录 Contents
1
概念与现状
2
基本制备工艺
3
存在问题与研究热点
4
未来展望

## Slide 27: 未来展望
1.减少第一代生物乙醇生产
  按照2016年欧盟议会的决定，修订后的《可再生能源指令》要求到2020年全面禁止第一代生物燃料。特别是由棕榈油和豆油等油制成的燃料。
2.进行纤维素制乙醇的系统化研究，加大商业规模
  IEA预计2025年规模化
3.第三代、第四代生物燃料

## Slide 28: 第三代生物燃料
从微藻(microalgae)制取油脂(lipids)
直接制取、污水处理(成本低)
同化产物——糖类(淀粉等)、脂肪……
培养(Cultrue)、收集(Harvest)、后处理
粉碎细胞壁(disrupt)、干燥、提取(extract)
挑战
培养条件复杂、后处理能耗高

## Slide 29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119300577

## Slide 30: 第四代生物燃料
直接光能燃料(direct solar biofuel)
直接从光能(CO2、水)转化为燃料，跳过中间生物质生产
优点
免去了原料供给
免去了从生物质提取
挑战
需要生物工程、基因编辑、代谢机理(光合作用、水解、酶、电子转移、碳代谢)的研究，涉及到宿主生物体的优化
优点——预计PFCE可达到10%
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-015-0730-0

## Slide 31: 第四代生物燃料
微生物电合成Microbial electrosynthesis(MES)
微生物参与在电化学反应中
相当于催化剂，合成液体燃料
储能时用电合成燃料
用电时可以把燃料分解
优点：
微生物易于培养、可再生
可能解决电能的储存问题
[https://www.nature.com/articles/nrmicro2422/]

## Slide 32: 谢谢！